| № | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Индикатор режима |
| 2 | Инфракрасная зона |
| 3 | Место винта |
| 4 | Клавиатура |
| 5 | Антенна |

|  | УСЛОВИЯ РАБОТЫ Температура: - 20 град.С ~ + 50 град С Относительная влажность: до 95% Требования к току и напряжению: DC вход. --- +12V - + 24V AC вход. ~ 12V – 24V В режиме ожидания: до 90мА В режиме работы: до 120 мА Тип применяемой карты: ID card Количество карт: 1000 шт. Эффективное расстояние: до 5 см № Спецификация / особенности 1 Со встроенным EM-считывателем 2 Частота: 125 кГц 3 Эффективное расстояние: до 5 см 4 Доступ по карте 5 Инфракрасное управление с клавиатуры 6 Функция Pickproof 7 Класс IP: 65 8 Размеры: |
| --- | --- |

УСТАНОВКА

Перед установкой выберите место, куда будет установлено устройство управления. Эта операция выполняется в соответствии со следующими со следующими шагами:

- Приложите шаблон к нужному месту, отметьте по шаблону место отверстий, просверлите требуемые отверстия. Затем вставьте в отверстия пластмассовый дюбель.

- Протяните провода через центральное отверстие на задней крышке. Закрепите крышку на поверхности с помощью винтов. Подключите систему контроля доступа в соответствии со схемой подключения.

- Зафиксируйте систему контроля доступа на задней крышке. Затем установите переднюю панель. Перед установкой немного поднимите низ фронтальной панели, закрепите ее с помощью винта и завершите инсталляцию.

ОПЕРАЦИИ

Вход в режим настроек

Введите дважды код администратора (1234+1234) – индикатор загорится желтым цветом.

Внимание! Код администратора по умолчанию – 1234

Изменение кода администратора

Войдите в режим настроек. Нажмите кнопки * и 3 – желтый индикатор начнет мигать. Затем дважды введите новый четырехзначный код администратора – раздастся звуковое подтверждение.

Нажмите кнопку #, чтобы выйти из режима настроек.

Внимание! В случае утери кода администратора нажмите # и подержите ее -  включится питание, раздастся звуковой сигнал, подтверждающий, что код администратора изменен на первоначальный ( по умолчанию).

Установка времени разблокировки

В режиме настройки: нажмите кнопки * и 1 – индикатор режима загорится желтым. Введите число от 00 до 99 – индикатор режима снова загорится желтым и раздастся длинный звуковой сигнал, подтверждающий, что настройка времени задержки успешно осуществлена.

00-99 означает время установленной задержки. Если установлено время задержки 00, то при первом прикладывании Proxy-карты дверь откроется, а при повторном – закроется.

Нажмите #, чтобы выйти из режима настроек.

Добавление карты пользователя

Войдите в режим настроек.  Введите число от 000 до 999 разделов хранения данных – желтый индикатор начнет мигать.

- Если горит красный индикатор, значит  этот раздел хранения данных заполнен.

Дважды нажмите *  для очистки данных.

- Если загорится зеленый индикатор, то в этот раздел хранения данных можно добавлять карту.

Добавление карты

- Войдите в режим настроек – желтый индикатор начнет мигать.

- Введите трехзначный номер от 000 до 999 раздела хранения данных – загорится зеленый индикатор.

- Приложите карту – раздастся звуковое подтверждение, что карта успешно добавлена.

Нажмите #, чтобы выйти из режима настроек.

Добавление группы карт

Войдите в режим настроек. Нажмите кнопки * и 9 – желтый индикатор начнет мигать.

Затем нажмите кнопки 0 и 1 – раздастся звуковой сигнал. Введите трехзначный номер раздела хранения данных  для начала добавления группы и введите трехзначный номер, который обозначает общее количество карт, которые вы хотите добавить.

Например,

- Ввод 005-060 означает, что в раздел хранения данных № 005 будет добавлено 60 карт.

- Ввод 060-150 означает, что в раздел хранения данных № 060 будет добавлено 150 карт.

Добавление группы карт (как опция)

Войдите в режим настроек.  Нажмите кнопки *  и  7 .

Если индикатор загорится зеленым, это означает, что здесь не хранится мастер-карта. Если индикатор загорится красным, это значит, что здесь уже содержится информация. Нажмите кнопку * для очистки данных – индикатор загорится зеленым.

Приложите мастер-карту – раздастся долгий звуковой сигнал, означающий, что добавление прошло успешно.

Нажмите # для выхода из режима настроек.

Очистка всех пользовательских карт

Войдите в режим настроек. Нажмите кнопки * и 8 – индикатор загорится желтым. Нажмите дважды кнопку 8 – раздастся длинный звуковой сигнал и загорится желтый индикатор. Это означает, что все пользовательские коды были успешно очищены.

Нажмите # для выхода из режима настроек.

Восстановление заводских настроек

Войдите в режим настроек. Нажмите кнопки * и 8 – индикатор загорится желтым. Нажмите дважды кнопку 9 – раздастся длинный звуковой сигнал и загорится желтый индикатор. Это означает, что заводские настройки восстановлены.

Устройство автоматически вернется в режим ожидания.

Включение / выключение Pickproof-сигнализации

Войдите в режим настроек. Нажмите кнопки * и 6 – индикатор загорится желтым. Нажмите кнопки 0 и 1 – раздастся длинный звуковой сигнал и загорится желтый индикатор. Pickproof-сигнализация выключена.

Нажмите кнопки * и 6 – индикатор загорится желтым. Нажмите кнопки 0 и 2 – раздастся длинный звуковой сигнал и загорится желтый индикатор. Pickproof-сигнализация включена.

Нажмите # для выхода из режима настроек.

Использование мастер-карты для входа в режим настоек (опционально)

Приложите мастер-карту к устройству – раздастся длинный звуковой сигнал – Вы зашли в режим настроек.

Приложите карту еще раз – индикатор загорится синим цветом, одновременно раздастся три коротких звуковых сигнала – автоматический выход из режима настроек.

Pickproof-сигнализация

Встроенная сирена сработает, если фоторезисторный датчик подвергается воздействию прямого света. Сигнал прекратится автоматически через 60 сек, если прекратится воздействие света, или будет введен код администратора.

Распознавание открытия двери

Если кто-либо откроет и закроет  дверь, система контроля доступа автоматически определит состояние двери и заблокирует дверь, даже если еще действует период задержки.

Внимание!

Если операция выполнена неверно, раздастся двойной звуковой сигнал.

Устройство вернется в прежний режим, если в течение 30 сек в режиме настроек не предпринималось никаких действий.

Устройство автоматически вернется к прежним настройкам через 5 сек, если утерян код.

Панель доступа будет заблокирована на 60 сек, если 5 раз подряд приложена неверная карта.